TÍTULO DO TRABALHO

“ANÁLISE DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE JUNTAS SOLDADAS DE DIVERSAS CLASSES DE AÇOS INOXIDÁVEIS”

Nome dos autores:

Felipe Ventura Vargas

Darcila Rotchild Duarte,

Paulo Henrique Sanchez Cardoso

Palavras Chave: Aços inoxidáveis, soldagem, corrosão.

Resumo

O aço é uma liga metálica muito utilizada na indústria. Dentre as diversas classes deste material, destacam-se os aços inoxidáveis, devido a sua boa resistência a corrosão, principalmente, em meios ácidos. Dentre as classes de aços inoxidáveis existem os austeníticos, ferríticos ou martensíticos, que serão estudados. Em função da existência de uma camada passivada de óxido, característica do material, seus ramos de aplicação incluem a indústria naval até a indústria petroquímica, setor econômico marcante na região. Para estes setores, é usual que a união de chapas estruturais seja feita por processos de soldagem. Tais processos, por aumentarem a quantidade de energia em pontos específicos do material, podem modificar características destes em relação à sua composição original. Desta forma, a proposta de trabalho busca, após inicial caracterização dos materiais, investigar as modificações micro estruturais provenientes do processo de soldagem, bem como sua influência nas características de resistência a corrosão e mecânica do material. A metodologia consiste em caracterização inicial dos materiais, soldagem, caracterização pós-soldagem, realização de ensaios de corrosão e de ensaios mecânicos visando avaliar a variação de propriedades provenientes do processo de transformação.