CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ACRESÇÃO E EROSÃO NO CAMPO DE DUNAS DA PRAIA DO CASSINO, COM USO DE GEOTECNOLOGIAS

Nome dos autores:

Marine J. Bastos da Silva; Miguel da Guia Albuquerque.

Palavras Chave: Dunas Costeiras, GPS geodésico, Praia do Cassino.

Resumo

Os cordões dunares constituem um dos ambientes mais significativos, uma vez que estão presentes em quase todas as latitudes, apresentando condições climáticas e biomas diversificados. Inseridas no ambiente costeiro, as dunas são feições resultantes da combinação de fatores naturais de diferentes escalas temporais. No entanto, a introdução de elementos antrópicos no sistema praia-duna interfere na mobilidade dos sedimentos e transforma a paisagem natural. O setor Querência da Praia do Cassino (RS) é exemplo desse cenário, pois apresenta um campo de dunas com dinâmica acentuada e intensa atividade antrópica. A partir do exposto, o estudo visa caracterizar o comportamento do campo de dunas antes e após períodos de tempestades através da coleta de dados com GPS geodésico. Em relação às variações volumétricas de sedimentos e, com base nos dados de altimetria, foi observado que após a tempestade do dia 29/04/11 a localidade teve um ganho de 114.346 m³ em 29 dias. Entre os dias 28/05 e 29/05, o volume de sedimentos depositado foi de 663,03 m³ e, após a passagem de uma tempestade houve uma perda de 142.654 m³, a qual foi observada no levantamento do dia 02/06/11. As trocas sedimentares são mais evidentes nas dunas embrionárias, onde o regime de ventos e as marés meteorológicas são os fatores que influenciam diretamente no aporte de sedimentos. O monitoramento contínuo do campo de dunas é uma ferramenta de grande importância para a elaboração de planos de manejo para a localidade.