CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENSAIO DE COLUNA PARA PERCOLAÇÃO DE CONTAMINANTES

Nome dos autores:

Daiane Brum Peixoto¹, Cláudia da Costa Monteiro de Barros², Cezar Augusto Burkert Bastos³

¹ Acadêmica de Eng. Civil Empresarial- Escola de Engenharia- FURG

² Mestranda PPGEO –Escola de Engenharia- FURG

³ Orientador Professor Doutor - Escola de Engenharia - FURG

Palavras Chave: Degradação, alternativas ecologicamente sustentáveis, meio ambiente, ensaios de coluna.

Resumo

A consciência do grave problema que é a degradação do meio ambiente tem evoluído significativamente no Brasil nos últimos anos. A abordagem multidisciplinar da questão, seja pela preocupação com saúde pública, por demandas do setor turístico ou pelas questões sociais ligadas às pessoas que vivem do lixo (ou no lixo), amplia a disposição da sociedade em buscar alternativas sustentáveis para resolver os inúmeros problemas existentes. O transporte de contaminantes através do solo constitui um grave agente responsável pela degradação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Para estudo do transporte e retenção de íons inorgânicos em camadas de solo compactado, uma estrutura experimental para ensaios de coluna foi projetada e está sendo construída junto à empresa HMG Usinagens. O equipamento consiste de células de parede rígida em acrílico, de pequena espessura, com sistema injeção de solução com base em interface ar comprimido/solução. Espera-se como resultado dotar o Laboratório de Geotecnia e Concreto da FURG de uma estrutura básica para ensaios de coluna, subsidiando pesquisas na obtenção de parâmetros de transporte e retenção de contaminantes de alternativas para barreiras minerais.