DETERMINAÇÃO DE GLICERÍDEOS, GLICEROL LIVRE E TOTAL EM BIODIESEL DE MAMONA E MISTURAS COM SOJA POR GC-FID

Renata R. de Moura*(PG), Adriana N. Dias (PG), Ednei G. Primel (PQ) e Marcelo G. Montes D’Oca (PQ)

Palavras Chave: biodiesel, óleo de mamona, analise de contaminantes

Resumo

O biodiesel de mamona apresenta lubrificação mais eficaz do que biodiesel de oleaginosas convencionais conferindo-lhe um valor excepcional como aditivo para o diesel. Entretanto para atender as normas da ANP é necessário que o biodiesel de mamona seja misturado a outro biodiesel, compondo até 30% da mistura transesterificada. Os teores de glicerol livre (GL) e total (GT), mono-, di- e triglicerídeos são os principais indicadores da qualidade do biodiesel. Neste trabalho, foram determinados os teores de GL e GT, mono-, di- e triglicerídeos em biodiesel metílico de soja, mamona e mamona:soja (30:70). Para as determinações foi utilizado sistema GC-2010 Shimadzu com auto injetor AOC-20i, injetor on column, injeção simple on-column, coluna capilar de sílica fundida HT-5 com dimensões 25 m x 0,32 mm x 0,1 μm marca SGE e detector FID, software GC Solution Shimadzu. O Preparo das soluções estoques, curvas analíticas e amostra soja metílico foi realizado conforme método de referência ASTM D 6584 e das amostras de biodiesel de mamona e mamona:soja, foi realizado com excesso de reagente derivatizante devido à presença de grupos hidroxilados na cadeia graxa. Teores de GL e GT, mono-, di- e triglicerídeos determinados nas amostras de biodiesel de soja, mamona e mamona:soja(30:70) encontram-se dentro das especificações. Exceto os monoglicerídeos e o GT das amostras de biodiesel de mamona e mamona:soja. Na precisão em termos de repetibilidade foram obtidos valores de RSD < 18,0% para as três amostras de biodiesel analisadas.