INTRODUÇÃO AO ESTUDO NUMÉRICO DE CONVERSORES DE ENERGIA DAS ONDAS DO MAR EM ENERGIA ELÉTRICA

Jean Matheus Porto Dias, Paulo Roberto de Freitas Teixeira, Jeferson Avila Souza, Elizaldo Domingues dos Santos, Liércio André Isoldi

Área do Conhecimento: Engenharias

Palavras Chave: Energia, Galgamento, CAO, Placa Submersa

Resumo:

Em um período onde a busca de fontes que substituam os combustíveis fósseis é inegável, o estudo dos dispositivos que têm a função de transformar a energia das ondas do mar em energia elétrica surge como opção e serão abordados nesta pesquisa. O objetivo é compreender o funcionamento dos conversores e então identificar as variáveis para desenvolver seu estudo numérico. Serão pesquisados três modelos de dispositivos conversores de energias do mar em energia elétrica: o de Placa Submersa no qual a onda ao passar por uma placa submersa à superfície da água, apresenta um efeito pulsante abaixo da placa e que pode ser aproveitado com a instalação de uma turbina hidráulica; o de Coluna de Água Oscilante (CAO) que consiste em uma estrutura oca semi-submersa, onde o fluxo de água, ora enchendo a câmara e outrora a esvaziando, gera uma corrente de ar que aciona uma turbina geradora de energia; e o dispositivo de Galgamento que através de uma rampa conduz a água das ondas incidentes para um reservatório localizado levemente acima do nível do mar, transformando a energia potencial dessa massa de água armazenada em energia mecânica, e assim movimentando uma turbina geradora. A compreensão do funcionamento destes dispositivos bem como a simulação dos mesmos contendo uma turbina geradora de energia servirá de embasamento para estudos envolvendo a eficiência destes equipamentos. Ao final do projeto, objetiva-se possuir uma grande gama de soluções decorrente dessas simulações numéricas, alem de utilizar estes resultados na revisão bibliográfica sobre energia das ondas, com foco nestes três dispositivos.