ESTUDO NUMÉRICO DE UM DISPOSITIVO DE PLACA SUBMERSA PARA CONVERSÃO DE ENERGIA DAS ONDAS DO MAR EM ENERGIA ELÉTRICA

Flávio M. Seibt, Eduardo C. Couto, Liércio A. Isoldi, Elizaldo D. dos Santos, Paulo R. F. Teixeira, Luiz A. O. Rocha

Área do Conhecimento: Aproveitamento de Energia (30502039).

Palavras Chave: Dinâmica dos Fluidos Computacional, Energia das Ondas, Método dos Volumes Finitos, Placa Submersa.

Resumo

O crescimento da demanda por produção de energia, especialmente de energia elétrica, e a necessidade de preservação dos recursos naturais, tem desencadeado um processo de diversificação das matrizes energéticas e implementação de processos de conversão que causem baixo impacto ambiental. Nesse processo os oceanos têm recebido destaque principalmente devido a energia das ondas, das quais se estima que proporcionem uma média anual mundial de 2 TW de potência. O dispositivo de placa submersa consiste em uma placa horizontal, plana e imersa abaixo da superfície do mar. Abaixo da placa ocorre, devido à passagem das ondas, um escoamento que alterna constantemente de sentido, porém tem maior intensidade no sentido oposto ao de propagação das ondas; esse escoamento pode ser aproveitado como propulsão para uma turbina hidráulica. O objetivo deste estudo é avaliar a influência da imposição de restrições a esse escoamento sobre a potência disponibilizada abaixo da placa. Para as simulações numéricas foi utilizado um domínio bidimensional que se baseia no modelo multifásico Volume of Fluid (VOF), o qual foi concebido e simulado com os programas de dinâmica dos fluidos computacional FLUENT e GAMBIT. Através da simulação numérica, foi gerada uma onda incidindo em uma placa submersa com razões de abertura de 83, 53, e 20 %. Foram analisados dois parâmetros nessa região: o fluxo de massa e a velocidade do escoamento. O estudo revelou que a velocidade do escoamento, apesar de ser mais sensível a redução da abertura, tem menor importância na determinação da potência. Constatou-se ainda que a redução da abertura entre os casos extremos pode levar a uma redução de até 40 % na potência disponível sob a placa.