ESTUDO SOBRE AS CIRCULAÇÕES LOCAIS EM RIO GRANDE

Maikel R. S. G. Leite; Nisia Krusche

Meteorologia Física

brisa, circulação local, modelo numérico

Resumo

Rio Grande é uma cidade portuária em pleno desenvolvimento devido aos investimentos no polo naval. Sua posição geográfica é privilegiada por fazer fronteira com o Oceano Atlântico e a Lagoa dos Patos. Estes corpos d’água influenciam nas circulações locais através de um fenômeno de mesoescala denominado brisa, que por sua vez, influenciam na moderação do clima, regimes convectivos e também dispersão de poluentes.  As brisas podem ser marítimas, lacustres e terrestres e são caracterizadas pelo gradiente de pressão e temperatura gerado pelo aquecimento desigual entre terra e água. Utilizou-se o modelo de previsão numérica Weather Research and Forcasting com dados de reanálise com resolução de um grau por um grau em latitude e longitude com período de seis em seis horas para avaliar estas circulações locais e sua influência na cidade de Rio Grande. Foi realizada uma simulação de 72 horas para os dias 01, 02 e 03 de maio de 2012. Foram utilizadas três grades aninhadas, para obter uma maior resolução, centradas em 32.04°S e 52,10°W cobrindo parte da Lagoa dos Patos e parte do Oceano Atlântico, além da cidade de Rio Grande. A grade vertical do modelo é constituída de 27 níveis mais a superfície.  Foram analisados os dados de temperatura, campo de vento a dez metros e vento na vertical. Observou-se através da análise dos campos de vento a formação de brisa marítima e a formação não muito intensa da brisa terrestre. Através da análise do vento vertical observou-se a formação de células adjacentes e descendentes características para a formação de brisa. Conclui-se que o anticiclone sobre a região no período estudado inibe a formação da brisa terrestre, já a brisa marítima/lacustre soma-se ao vento do anticiclone.