SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA PROPAGAÇÃO DE ONDAS

SOBRE UM BANCO NA FORMA DE ELIPSÓIDE SUBMERSO

LISBOA, Rodrigo C.

TEIXEIRA, Paulo R. F.

lisboa_r@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Hidráulica

Palavras-chave: Hidráulica Marítima, Modelagem Numérica, Delft3D

1 INTRODUÇÃO

O objetivo do presente trabalho é testar o módulo SWAN e o SWAN combinado com o módulo hidrodinâmico (FLOW) do modelo Delft3D em casos experimentados por Vicent e Briggs (1989) de ondas sobre um banco na forma de elipsoide submerso. Serão testados dois grupos de ondas. O primeiro grupo não sofrerá o fenômeno da rebentação ao passar sobre o banco, enquanto que o segundo sofrerá rebentação.

2 METODOLOGIA

Neste estudo de caso serão realizadas simulações numéricas para um caso de propagação de ondas sobre um banco submerso experimentado por Vicent e Briggs (1989). O domínio utilizado para o estudo experimental e para a modelagem numérica é mostrado na Fig.1. O modelo utilizado para a realização da simulação numérica é o Delft3D que possui o módulo de propagação de ondas (SWAN) e o módulo hidrodinâmico (FLOW).

Selecionaram-se seis diferentes tipos de ondas espectrais para a simulação. As ondas escolhidas são divididas em dois grupos, no primeiro grupo estão as ondas que não sofrem rebentação e no segundo grupo têm-se as ondas que sofrem a rebentação ao passar sobre o banco. Todas as ondas simuladas possuem período de T=1,3s. Na Tab. 1 encontram-se as características das ondas simuladas.

Figura 1 – Esquematização do domínio utilizado por Vicent e Briggs (1989).

Tabela 1 – Características das ondas simuladas.

| Classificação do espectro | Nome do caso | Altura (m) | α | γ | σm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem rebentação |
| Estreito | N3 | 0,0254 | 0,00155 | 2 | 10 |
| Largo | B3 | 0,0254 | 0,00155 | 2 | 30 |
| Estreito | N4 | 0,0254 | 0,00047 | 20 | 10 |
| Largo | B4 | 0,0254 | 0,00047 | 20 | 30 |
| Com rebentação |
| Estreito | B5 | 0,19 | 0,08650 | 2 | 10 |
| Lardo | N5 | 0,19 | 0,08650 | 20 | 30 |

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Foram obtidos resultados da altura significativa das ondas em relação à imposta na entrada do domínio. Compararam-se os valores os valores da simulação numérica com os valores experimentais na seção 4, (Fig. 1). A comparação entre os resultados numéricos e experimentais para os seis tipos de ondas incidentes é mostrado na Fig. 2.

Figura 2 – Altura significativa na seção 4. (a) B3 e B4, (b) N3 e N4, (c) B5 e (d) N5

De um modo geral para os casos que não envolvem o fenômeno da rebentação (B3, B4, N3 e N4) o SWAN conseguiu obter bons resultados. Quanto aos casos que envolvem uma rebentação parcial sobre o banco percebe-se que para o caso N5 que possuí um espectro estreito os resultados após o acoplamento melhoram significativamente. Já no caso B5, que possui o espectro largo, os resultados após o acoplamento são semelhantes aos resultados sem o acoplamento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, avaliou-se o desempenho do módulo SWAN e do mesmo acoplado com o módulo hidrodinâmico (FLOW) do modelo Delft3D na propagação de ondas sobre um banco na forma de elipsóide submerso. O objetivo principal foi analisar o desempenho do SWAN e do acoplamento do mesmo com o módulo hidrodinâmico para os casos com rebentação.

Os resultados sem rebentação mostraram uma boa concordância com os resultados experimentais. Tratando-se dos casos com rebentação o acoplamento do módulo hidrodinâmico com o de propagação de ondas contribuiu apenas para o caso de espectros estreitos. No caso de espetros largos os resultados são semelhantes aos obtidos somente com a propagação de ondas.

REFERÊNCIAS

Choi, J., Lim,  L. H., Lee, J. I., Yonn, S. B. Evolution of waves and currents over a submerged laboratory shoal. Coastal Engineering, n.56, p. 297-312, 2009.

Vicent, C.L., Briggs, M.J. Refraction – diffraction waves over a mound. Jounal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering V.2, n.115, p. 269-284,.1989.

Yoon, S.B., Cho, Y.W., Lee, C. Effects of breaking-induced currents on refraction-diffraction of irregular waves over submerged shoal, Ocean Engineering, V.31, p. 633-652, 2004.