CAPTAÇÃO DE CO2 UTILIZANDO ANIDRASE CARBÔNICA OBTIDA DA MICROALGA Spirulina LEB 52

FERNANDES, Sibele Santos

AMARANTE, Marina Campos Assumpção de

ORES, Joana da Costa

KALIL, Susana Juliano

e-mail: sibelecti@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras-chave: captação enzimática, carbonato de cálcio, Spirulina LEB 52.

1 INTRODUÇÃO

O aumento do aquecimento global tem estimulado o desenvolvimento de tecnologias eficazes para mitigação do CO2, como a captura enzimática utilizando a anidrase carbônica (Ores, et al., 2012), a qual é uma metaloenzima que catalisa a hidratação reversível do CO2 em bicarbonato, com alta eficiência: (Hiltonen et al., 1998). A viabilidade do processo de captura de CO2 está diretamente associada ao aproveitamento da biomassa para obtenção de coprodutos de valor comercial (Ono e Cuello, 2006). Sendo assim, a biomassa microalgal mostra-se como uma fonte potencialmente viável para obtenção da enzima, uma vez que, possuem alta produtividade e rápida velocidade de crescimento (Borges et al., 2007). Além disso, a biomassa resultante do processo de extração da enzima pode ser utilizada para outros fins, como produção de ração animal (Chisti, 2007), reduzindo o custo de obtenção da biomolécula.

Assim, este trabalho teve como objetivo investigar a viabilidade do uso da enzima anidrase carbônica obtida da biomassa de Spirulina platensis LEB 52 em sistemas de captura enzimática de CO2.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A microalga Spirulina platensis LEB 52 (meio Zarrouk) (Zarrouk, 1966) foi cultivada a 25 °C, 3000 lx e fotoperíodo fixado em 12 h claro/escuro. Para o rompimento celular, foi utilizado o homogeneizador ultrassônico (frequência de 20 kHz) por um período de 4 min e suspensão com concentração celular de 0,2 g/L. Os extratos foram centrifugados e o sobrenadante livre de células foi utilizado para os ensaios de captura enzimática do CO2, onde foi adicionado tampão tris 1,2 M contendo 4,5% de cloreto de cálcio dihidratado na proporção 1:1. A reação foi iniciada com a adição de uma solução de água deionizada saturada com CO2 e em determinados intervalos de tempo, a mistura foi filtrada e seca para ser mensurada a quantidade de CaCO3 precipitado. Foram realizados ensaios substituindo o extrato enzimático por água deionizada (Ores et al., 2012).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 apresenta os resultados parciais do ensaio de captação enzimática do CO2. Como pode ser observado, a anidrase carbônica obtida a partir da biomassa microalgal catalisou a hidratação do CO2 com eficiência, pois a precipitação do carbonato de cálcio ocorreu mais rapidamente na presença da enzima.

Figura 1 – Cinética de precipitação do carbonato de cálcio

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A enzima obtida pela microalga Spirulina platensis apresentou potencial para aplicação em processos de captação enzimática do CO2. Sendo assim, a biomassa microalgal mostrou ser uma fonte viável para obtenção da anidrase carbônica.

5 AGRADECIMENTOS

A CAPES e ao CNPq pelo apoio financeiro, e ao Laboratório de Engenharia Bioquímica – FURG.

6 REFERÊNCIAS

BORGES, L.; FARIA, B. M.; ODEBRECHT, C.; ABREU, P. C. Potencial de absorção de carbono por espécies de microalgas usadas na aquicultura: Primeiros passos para o desenvolvimento de um “Mecanismo de Desenvolvimento Limpo”. Atlântica, v. 29, n. 1, p. 35-46, 2007.

CHISTI, Y. Biodiesel from microalgae. Biotechnology Advances, v. 25, p. 294-306, 2007.

HILTONEN, T.; BJÖRKBACKA, H.; FORSMAN, C.; CLARKE, A. K.; SAMUELSSON, G. Intracellular beta-carbonic anhydrase of the unicellular green alga Coccomyxa. Plant Physiology, v. 117, p. 1341-1349, 1998.

ONO, E.; CUELLO, J. L. Feasibility assessment of microalgal carbon dioxide sequestration technology with photobioreactor and solar collector. Biosystems Engineering, v. 95, n. 4, p. 597-606, 2006.

ORES, J.C.; SALA, L.; CERVEIRA, G.P.; KALIL, S.J. Purification of carbonic anhydrase from bovine erythrocytes and its application in the enzymic capture of carbon dioxide. Chemosphere, v. 88, p. 255-259, 2012.

ZARROUK, C. Contribution to the study of a Cyanophyceae. Inﬂuence of various physical and chemicals factors on growth and photosynthesis of Spirulina maxima. Ph.D. thesis, University of Paris; 1966.