AVALIAÇÃO DA COLETA  DE ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA

PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE

ABECH,  Eriki José; FINATTO, Oberdan; FOGALI, Daniel Zancan;

SILVA, Fillipe Pacheco; BÖHMER Jr. Rubi; SANTOS Filho, Carlos Vasconcelos

MORÓN-VILARREYES,  Joaquín  Ariel; DE FARIAS, Romulo Henrique Batista

erikiabech@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Tecnologia Química

Palavras-chave: Biodiesel, Óleo Residual, Meio Ambiente.

1 INTRODUÇÃO

O óleo residual de fritura é um poluente do solo e da água. Sabe-se que um litro deste pode contaminar até um milhão de litros de água, provocando também outros tipos de dano ambiental. Neste sentido, a produção de biodiesel a partir de óleo residual de fritura é uma alternativa ecologicamente correta por apresentar tanto sustentabilidade como viabilidade econômica. Neste projeto se avalia a logística da coleta de óleo residual de fritura no município de Rio Grande através de um convênio entre a FURG e a Cooperativa de Reciclagem e de Defesa do Meio Ambiente Santa Rita (antigo aterro sanitário da cidade). É descrito e avaliado o atual sistema de coleta e também é proposto outro esquema cuja eficiência será avaliada ao longo do projeto onde também são levantados a qualidade do óleo e outros parâmetros oleoquímicos requeridos para a fabricação do biocombustível.

2 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO)

O óleo residual de fritura é coletado na Cooperativa de Reciclagem e de Defesa do Meio Ambiente Santa Rita no município do Rio Grande onde atualmente recebe um beneficiamento preliminar consistente de decantação e filtração visando, principalmente, a separação de resíduos de comida.

Figura 1. Atual ciclo de coleta de óleo residual de fritura no município de Rio Grande

Depois disso, o óleo é encaminhado para um tratamento posterior e síntese de biodiesel na Planta Piloto BIOSUL da FURG. Na figura 1 se mostra a logística do atual ciclo de coleta onde semanalmente são recolhidos 40 litros /semana implicando o deslocamento de uma viatura com um bolsista responsável. Na chegada na FURG o óleo é dividido para a produção de biodiesel e sabão.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Nos ensaios de decantação são obtidos a taxa de sedimentação e o porcentual de resíduos. Amostras do óleo recuperado são analisadas quanto as sua qualidade oleoquímica medindo principalmente o Índice de acidez e o teor de umidade visando a sua viabilidade para a produção do biodiesel e do sabão. O óleo de fritura beneficiado na Cooperativa apresenta 40,31%v de água e outros resíduos segundo medições volumétricas realizadas em um decantador de 200 litros. O índice de acidez deste óleo apresentou em média um valor de 1,34 mg KOH/g que corresponde a 0,674% de ácidos graxos livres (tomando como referência o ácido oleico) e uma umidade de 0.22%.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados finais do projeto permitirão alternativas de diminuição do impacto ambiental causado por resíduos líquidos gerados nas residências, utilizando-os para a produção de biocombustível para consumo no campus universitário e produção de sabão pela cooperativa. Devido a diversos problemas observados na coleta uma nova proposta de coleta está sendo estudada. Consiste na instalação, na cooperativa, de um decantador de 250 litros fazendo com que a coleta seja mensal. Isto implica um óleo mais puro devido ao maior tempo de decantação num tanque de grande volume e economia devido ao menor uso de viaturas no transporte do óleo até a usina.

REFERÊNCIAS

- Noureddini, H. e D. Zhu. Kinetics of transesterification of  soybean oil. Ibid., 74:1457-1463, 1997

- Bayense, C.R., Hinnekens, H., e J. Martens. Esterification process. Patente dos EUA  nº. 5,508,457, 1996