CONSTRUCTAL DESIGN APLICADO AO PROCESSO DE FABRICAÇÃO LIGHT RESIN TRANSFER MOLDING (LRTM)

MARCHESINI, Renato; SOUZA, Jeferson Avila; DOS SANTOS, Elizaldo Domingues

ISOLDI, Liércio André

renatomarchesini56@gmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Fenômenos de transportes

Palavras-chave: Light Resin Transfer Molding (LRTM), Simulação Numérica, Constructal Design.

1 INTRODUÇÃO

É possível afirmar que a busca pela melhoria nas configurações de determinados sistemas visando alcançar o melhor desempenho é o principal objetivo na engenharia. A otimização de sistemas e métodos desempenha um papel fundamental não somente na engenharia, mas também em outros ramos da ciência.

O processo de LRTM (Light Resin Tranfer Molding) é um processo de fabricação em que um molde fechado pré-carregado com um reforço fibroso poroso é preenchido por uma resina líquida, injetada através de um canal vazio (sem meio poroso) que é disposto em torno do perímetro do molde, produzindo peças de compósitos poliméricos. Assim, o presente trabalho aplica o método Constructal Design (Bejan, 1997) aliado à modelagem computacional para determinar a geometria ótima do canal de injeção (ou borda) para a fabricação de uma caixa retangular (Fig. 1) através do processo de LRTM.

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Neste trabalho, o método do Constructal Design foi adotado para determinar a geometria ideal para o canal ou borda (sem meio poroso), através do qual a resina polimérica é injetada no processo de fabricação de LRTM, tendo como objetivo minimizar o tempo de enchimento final. Enquanto a fração de volume deste canal em relação o volume da peça foi mantida fixa, a razão entre a largura e a espessura da borda (wb/tb) de injeção foi variada. Então, para comparar as diversas possíveis geometrias, foi utilizada uma abordagem numérica.

Os softwares GAMBIT (pré-processamento) e FLUENT (pré-processamento, solução e pós-processamento) serão utilizados na modelagem computacional do processo de LRTM. No GAMBIT o domínio computacional é gerado e discretizado. Já o FLUENT é um programa computacional, baseado no MVF (Método dos Volumes Finitos), para a modelagem de escoamentos de fluidos e de transferência de calor. Apresenta flexibilidade de malha, incluindo a capacidade de resolver problemas de escoamentos usando malhas não estruturadas. É compatível com malhas do tipo bidimensional e tridimensional (FLUENT, 2008).

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

O caso estudado neste trabalho é uma caixa retangular (Fig. 1) fabricada em material compósito polimérico por meio do processo de LRTM, onde as dimensões da borda de injeção variaram de acordo com o método de Constructal Design (Bejan e Lorente, 2008) tendo como função objetivo minimizar o tempo total de preenchimento do molde.

Pode-se observar no gráfico (Fig. 2) que existe um tempo mínimo de preenchimento bem definido de 9,96 s, referente ao Caso 5 (onde wb/tb = 0.36). Uma melhoria de 18,57% foi encontrada se a geometria ótima (Caso 5) é comparada com a do pior (Caso 12), que possui relação entre a largura e a espessura da borda de injeção, de wb/tb = 9.01 e um tempo de preenchimento de 11,81 s.

Figura 1 – Caixa retangular                                         Figura 2 – Gráfico de resultados

Fonte: Software GAMBIT                                               Fonte: Os autores

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Comparando os casos, a melhor geometria (Caso 5) obteve um tempo final de preenchimento quase 20% mais rápido do que o pior caso. Por conseguinte, o método Constructal Design permitiu a definição de uma geometria ótima bem para a borda de injeção no processo LRTM.

Sendo o emprego do Constructal Design uma contribuição original deste trabalho, pesquisas envolvendo outros valores para a fração de volume do canal de injeção, diferentes formatos do canal de injeção, bem como peças com outras geometrias devem ser investigados em trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

Bejan, A., 1997, "Constructal-theory network of conducting paths for cooling a heat generating volume". Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 40, No. 4, pp. 799–816.

FLUENT. 2008. Documentation Manual - FLUENT 6.3.

Bejan, A. and Lorente, S. 2008. Design with Constructal Theory, Wiley, Hoboken.