Explorando a largura modal para reduzir o impacto da legalização na etapa de posicionamento de circuitos VLSI

FOGAÇA, Mateus P.; BUTZEN, Paulo F.; REIS, Ricardo

MEINHARDT, Cristina

mateus.p.fogaca@gmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Palavras-chave: Microeletrônica, Ferramentas de CAD, Síntese Física

1 INTRODUÇÃO

O avanço no processo de fabricação de circuitos integrados (CI) aumenta o número de componentes que fazem parte de um único circuito, aumentando suas funcionalidades e a complexidade de projeto dos mesmos. Ao mesmo tempo, o mercado exige que o tempo de projeto seja o menor possível [1]. A combinação destes fatores evidencia a necessidade de automatizar etapas do projeto. Isto é feito através da utilização de ferramentas de CAD (Computer Aided Design), capazes de prover soluções rápidas e reduzir custos.

O projeto de circuitos integrados pode ser dividido nas seguintes etapas: descrição em alto nível, síntese lógica e síntese física. As duas principais etapas da síntese física são o posicionamento e o roteamento. Na descrição em alto nível, o sistema é modelado usando uma linguagem de descrição de hardware (HDL). Na síntese lógica essa descrição é transformada em um conjunto de portas lógicas (células) conectadas entre si. Após, tem-se a etapa do posicionamento, no qual o conjunto de células é posicionado em uma área que representa o chip. Por último, o roteador decide a melhor maneira de realizar a conexão entre as células.

Este trabalho trata sobre a etapa do posicionamento. Esta etapa tem por objetivo encontrar a melhor posição para cada célula do circuito, dada uma área de chip. O principal fator a ser minimizando é o comprimento total das conexões entre as portas lógicas. No posicionamento de CIs, as células são posicionadas lado a lado em linhas, chamadas de bandas.

Neste trabalho implementou-se a meta-heurística Simulated Annealing[2] (SA). Uma estratégia adotada no SA para posicionamento é considerar todas as células com a mesma largura. Isto reduz o tempo computacional por permitir trocas de posição entre células de diferentes larguras, mas pode gerar sobreposições (overlaps) quando avaliado a largura real de cada célula. Para o correto funcionamento de CIs não é válido sobreposições. Problemas de sobreposição são tratados pós posicionamento inicial, na etapa chamada de legalização. Nesta etapa os overlaps são retirados através da movimentação das células sobrepostas tornando o posicionamento válido. Por outro lado, esta movimentação altera o comprimento das conexões otimizado (wirelength).

Este trabalho avalia o impacto do tamanho de célula utilizado pela meta-heurística aplicada ao posicionamento. Com isto, procura-se encontrar um método que considere a largura das células do circuito como métrica para reduzir o impacto da etapa de legalização no comprimento das conexões, ou seja, que a etapa de legalização altere minimamente o posicionamento definido pela meta-heurística.

2  PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Para avaliar o impacto da escolha do tamanho de célula nos resultados do algoritmo de posicionamento aplicou-se a seguinte metodologia no circuito benchmark IBM01 que possui 12752 células: Primeiramente, posiciona-se o circuito considerando todas as células com largura única (tamanho 1). Esse posicionamento é então legalizado. A legalização é realizada com o auxílio de ferramentas disponíveis em [3].  Nas duas etapas são observados os fatores: número de sobreposições, comprimento total dos fios e bandas com overflow. Um overflow acontece quando o somatório da largura das células é maior que a capacidade da banda.

O mesmo procedimento é realizado considerando como largura de célula a moda das larguras de todas as células do circuito. Comparando os resultados pretende-se verificar se as características individuais de um circuito podem facilitar a etapa de legalização e, por consequência, na obtenção de um resultado melhor.

3 RESULTADOS

Dados coletados a partir do procedimento descrito na seção 2 são apresentados na Tabela 1.  Levando-se em consideração a largura moda do circuito foi possível reduzir em 23% o comprimento (WL) pós-legalização das conexões.

Tabela 1 – Comparação entre as duas abordagens para o circuito IBM01

| Largura | Nr. de overlaps | Bandas c/overflow | WL pós-SA | WL pós-legalização |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10190 | 36 | 4.36e+06 u.m. | 11.48e+06 u.m. |
| 8 | 4627 | 49 | 6.72e+06 u.m. | 8.81e+06 u.m. |

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram apresentadas duas abordagens para tratar a largura da célula durante a etapa de posicionamento em projeto de CIs. Resultados para um experimento inicial com o circuito IBM01 apontam que levar em consideração as características do circuito podem reduzir o wirelength do resultado final.

REFERÊNCIAS

[1] HENTSCHKE, R. F. Algoritmos para posicionamento de células em circuitos VLSI. 2002. 137 f. Dissertação (Mestrado em Microeletrônica) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2002.

[2] SU, L.; BUNTINE, Wray; NEWTON, R. Learning as applied to stochastic optimization for standard-cell placement. Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, IEEE Transactions on, v. 20, n. 4, p. 516-527, 2001.

[3] EXECUTABLE PLACEMENT UTILITIES. Disponível em: <http://vlsicad.eecs.umich.edu/BK/PlaceUtils/>. Acesso em: 19 jun. 2013.