EFICIÊNCIA TÉRMICA DE UM COLETOR SOLAR

DE PLACAS DE FIBROCIMENTO

Kaster,  Dinorah Leôncio

Kaster,  Ingrid Leôncio

Silva,  Lauro Roberto Witt da

dinorahkaster@hotmail.com

Evento:  Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Engenharia

Palavras-chave : coletor solar, eficiência térmica, fibrocimento.

1 INTRODUÇÃO

Um dos elementos que caracteriza a sociedade é o seu padrão de desperdício de energia. Sendo que o consumo desenfreado traz como consequência uma preocupação constante na produção e/ou geração em grande escala, acarretando uma degradação do meio ambiente com maior proeminência. A perspectiva de crise energética no Brasil aumenta juntamente com o crescente consumo que o país vem apresentando, decorrentes, em parte, do aumento populacional e do padrão de vida de algumas classes sociais.

A procura por fontes energéticas alternativas, integradas com as tradicionais, parece ser uma opção com respostas mais rápidas, menor custo e sistemicamente com maior destaque.

Assim sendo, os aquecedores solares específicos para habitações populares e o incentivo ao uso de sistema termo solar em edificações em geral, constituem-se nas medidas de curto prazo mais apropriadas para iniciar um processo do uso de energias limpas e renováveis com alcance social e econômico. O grande desafio esta justamente em apresentar tecnologias, que sejam adequadas ao perfil da sociedade de menor poder aquisitivo do Brasil; e este trabalho procura avaliar a eficiência de uma proposta da Escola de Engenharia para atender tal demanda.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A tecnologia de coletor solar desenvolvido pela EE compreende uma proposta  com os mesmos princípios técnicos do coletor solar térmico plano tradicional, porém com substituição de materiais, que leva a uma redução significativa dos custos.  Outro aspecto considerado é o aumento da inércia térmica da placa de absorção, que estará sendo avaliada sua funcionalidade neste projeto.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

O objetivo deste trabalho é fazer medidas de temperatura na entrada e saída do coletor solar térmico , para cálculo de eficiência térmica do mesmo, comprovando a credibilidade do experimento citado, proporcionando assim o desenvolvimento de novas alternativas aos coletores solares térmicos de baixo custo já existentes.. Para tal, deverá ser seguido recomendação da  (NBR15569).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pesquisas, projetos no qual incentivam novas formas de economizar energia, principalmente com uso de energias limpas devem ser estudados mais também utilizados nos projetos principalmente pelos projetistas, engenheiros e arquitetos.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15569: Coletores solares planos para líquidos.