CULTIVO DE Spirulina sp. LEB 18 COM NaOH COMO ABSORVENTE QUÍMICO DE CO2

CARDIAS, Bruna Barcelos; ROSA, Gabriel Martins da; MORAES, Luiza

SANTOS, Lucielen Oliveira dos; COSTA, Jorge Alberto Vieira

brunabarcelosc@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Engenharia de Alimentos

Palavras-chave: absorvente químico, biomassa, microalga.

1 INTRODUÇÃO

Em se tratando de fixação de CO2 é comum associar as metodologias disponíveis com a absorção química ou processos biológicos que utilizem árvores ou microalgas. Contudo, não há processo ou bioprocesso consolidado para este fim. Assim, aliar o cultivo de microalgas com a utilização de absorvente químico pode vir a melhorar a eficiência de fixação de CO2. O objetivo deste trabalho foi verificar o crescimento de Spirulina com adição de NaOH.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A microalga Spirulina sp. LEB 18 e o meio de cultivo Zarrouk (ZARROUK, 1966) sem NaHCO3 foram utilizados em ensaios com fotobiorreatores tubulares verticais de 2 L, a 30°C, fotoperíodo de 12 h claro/escuro, 3,2 klx e agitação promovida por ar comprimido estéril. Os cultivos foram realizados em duplicata, sem adição de NaOH (padrão) e com adição de NaOH (0,10, 0,20 e 0,41 mmol.L-1), por 13 d. O CO2 (1,53 mLCO2.mLmeio-1.d-1) foi adicionado diariamente por 2 min, a cada 1 h, durante o período claro. Amostras foram coletadas diariamente para determinação da concentração celular máxima (Xmáx, g.L-1), produtividade máxima (Pmáx, mg.L-1.d-1), taxa de biofixação máxima de CO2 (TBmáx, mg.L-1.d-1) e medida de pH. A produtividade (PX) e a TBmáx foram calculados segundo as equações PX=(Xt-X0).t-1 e TBmáx=Pmáx.Xcbm.(MCO2.MC-1), respectivamente, onde X é a concentração celular, Xcbm é fração mássica de carbono na biomassa e M é a massa molecular. O perfil de crescimento celular foi determinado através da densidade óptica a 670 nm. As respostas foram comparadas por análise de variância (ANOVA) com nível de 95% de confiança.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os perfis de crescimento celular e pH são mostrados na Figura 1, na qual evidencia que Spirulina apresentou crescimento celular durante 11 d de cultivo em todas condições testadas. O pH dos ensaios adicionados de NaOH se manteve entre 6,5 e 9,0 ao longo dos 13 d, enquanto que o pH do cultivo padrão apresentou variabilidade contrária aos demais testes até o 10° d.

A Tabela 1 mostra que os resultados de concentração celular máxima, produtividade máxima e a taxa de biofixação máxima de CO2 não apresentaram diferença significativa entre si (p>0,05) nas condições testadas

Figura 1 – Perfis médios de concentração celular (a) e pH (b) dos cultivos de Spirulina sp. LEB 18 com adição de 0,10 (■), 0,20 (▲), 0,41 (●) mmol.L-1 de NaOH e do cultivo padrão (♦).

(a)						     (b)

Tabela 1 - Média ± erro padrão dos parâmetros de crescimento avaliados para o cultivo de Spirulina com três diferentes concentrações de NaOH e padrão

| NaOH (mmol.L-1) | Xmáx (g.L-1) | Pmáx (mg.L-1.d-1) | Carbono (%) | TBmáx (mg.L-1.d-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 1,34±0,00a | 113,1±5,8a | 50,0* | 113,1±5,8a |
| 0,20 | 1,30±0,07a | 107,0±12,8a | 50,0* | 107,0±12,8a |
| 0,41 | 1,43±0,00a | 118,9±0,2a | 50,0* | 118,9±0,2a |
| Padrão | 1,36±0,05a | 109,2±5,2a | 50,0* | 109,2±5,2a |

Letras sobrescritas iguais na mesma coluna indicam que as médias não diferem estatisticamente ao nível de 95 % de confiança (p>0,05). *concentração de carbono considerada na biomassa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos demonstram que a produção de biomassa de Spirulina não foi alterada pelas concentrações de NaOH testadas. Logo, utilizar NaOH no cultivo de Spirulina, além de manter a biofixação de CO2, não altera seu crescimento.

REFERÊNCIAS

ZARROUK, C. Contribution à l’étude d’unecyanophycée. Influence de diversfacteurs physiques et chimiquessur la croissance et photosynthese de Spirulina maxima Geitler. 1966. 170 p. Tese (Doutorado) - Universidade de Paris, Paris 1966.