CULTIVO DE Spirulina EM FOTOBIORREATOR TUBULAR HORIZONTAL COM ADIÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO

SILVA, Greyce Layne Zepka;

SANTOS, Thaisa Duarte

COSTA, Jorge Alberto Vieira (orientador)

greyceelaynezepka@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Engenharia de Alimentos

Palavras-chave (fixação de CO2, microalga, produtividade)

1 INTRODUÇÃO

Um dos principais responsáveis pelo aquecimento global é o aumento da concentração de gases causadores do efeito estufa na atmosfera, como o CO2 produzido pela queima de combustíveis fósseis. As microalgas são capazes de aproveitar este poluente como fonte de carbono para seu crescimento. Assim, com a finalidade de reduzir a emissão de CO2, o cultivo de microalgas tem sido estudado.

O objetivo do presente trabalho foi analisar o crescimento da microalga Spirulina sp. LEB-18, cultivada com 6% (v/v) de CO2 em fotobiorreator tubular horizontal.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A microalga utilizada foi Spirulina sp. LEB-18 (MORAIS et al., 2008) com concentração inicial de 0,2 g.L-1. O meio de cultivo foi Zarrouk (ZARROUK, 1966) modificado, no qual a fonte de carbono foi substituída por 6% (v/v) de CO2 comercial. O gás foi adicionado aos cultivos durante 5 min a cada 40 min no período claro, com vazão de 0,05 vvm.

A microalga foi cultivada em fotobiorreator tubular horizontal de 130 L, equipado com airlift. Os experimentos foram realizados em estufa termostatizada a 30°C, fotoperíodo de 12 h claro/escuro e iluminância de 3000 lx, com duração de 10 dias. Ao final dos experimentos a biomassa foi centrifugada e liofilizada.

Foram coletadas amostras a cada 24 h para acompanhamento da concentração celular em espectrofotômetro a 670 nm, e do pH em pHmetro digital.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Através da Figura 1 pode-se observar que a microalga Spirulina sp. LEB-18 apresentou 2 d de fase de adaptação à adição de 6% (v/v) de CO2. A partir deste período, até o final do cultivo, a microalga se manteve na fase exponencial de crescimento.

A concentração celular máxima foi 0,38±<0,01 g.L-1, obtida ao final do experimento. A velocidade específica máxima de crescimento foi 0,056±0,007 d-1.

A microalga Spirulina sp. LEB-18 apresentou produtividade diária máxima de 0,035±<0,001 g.L-1.d-1. A produtividade é uma resposta importante no cultivo de microalgas, altas produtividades indicam maior quantidade de biomassa assim como redução do tempo de cultivo para obtenção desta (HO et al., 2010).

Figura 1 – Curva de crescimento da microalga Spirulina sp. LEB-18 cultivada com 6% (v/v) de CO2

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A microalga Spirulina sp. LEB-18, cultivada com 6% (v/v) de CO2, apresentou concentração celular máxima de 0,38±<0,01 g.L-1, ao final dos 10 d de experimento. Os resultados demonstraram que é possível cultivar a microalga, em fotobiorreator tubular horizontal, com 6% de CO2, sem inibir o crescimento desta.

REFERÊNCIAS

HO, S. H.; CHENA, C. Y.; YEHA, K. L.; CHENC, W. M.; LIND, C. Y.; CHANG, J. S. Characterization of photosynthetic carbon dioxide fixation ability of indigenous Scenedesmus obliquus isolates. Biochemical Engineering Journal, v. 53, p. 57-62, 2010.

MORAIS, M.G., REICHERT, C.C., DALCANTON, F., DURANTE, A.J., MARINS, L.F.F., COSTA, J.A.V. Isolation and characterization of a new Arthrospira strain. Zeitschrift für Naturforschung. C, A Journal of Biosciences, v. 63c, p. 144-150, 2008.

ZARROUK, C. Contribuition a Letude Dune Cyanophycee, Influence de Divers Facteurs physiques et Chimiques sur la Croissance et photosynthese de Spirulina maxima geitler. Ph.D. Thesis, University of Paris. 1966.