ANÁLISE DO CONTEÚDO DE FICOCIANINA E VARIAÇÃO DE COR DA Spirulina SECA EM LEITO DE JORRO

SANTOS,  Dienifer Domingues  dos; SILVA, Ketlin Teixeira da; SILVA, Thaís dos Santos; LARROSA, Ana Paula Quites

PINTO, Luiz Antonio de Almeida

dienifersud@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras-chave: microalga, pigmentos, secagem

1 INTRODUÇÃO

A Spirulina é uma cianobactéria, microscópica, de cor verde azulada, que possui diversas propriedades nutracêuticas (MORAES et al., 2007). Além disso, possuem pigmentos de interesse como a clorofila, carotenóides e ficobiliproteínas. A ficocianina é um biocorante natural presente nas cianobactérias, a qual é utilizada em alimentos e cosméticos, possuindo propriedade antioxidante, anti-inflamatória, anticancerígena e terapêutica (SILVA et al., 2009).

A secagem é uma operação comumente utilizada para aumentar a vida útil da biomassa microbiana, sendo necessário avaliar as condições de secagem que possam inibir a sua deterioração, mas também que possa preservar suas características funcionais. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi analisar o conteúdo de ficocianina e variação de cor presente na Spirulina seca em leito de jorro.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A matéria-prima utilizada foi Spirulina platensis LEB-18 (MORAIS & COSTA, 2007), cedida pelo Laboratório de Engenharia Bioquímica da FURG. Os experimentos de secagem da biomassa contendo 8% de sólidos foram conduzidos em leito de jorro de geometria cônica, com 500g de partículas de polietileno, vazão de alimentação de 200mL.h-1, e temperaturas do ar de 80, 90 e 100°C.

O conteúdo de ficocianina foi analisado utilizando método de Moraes et al., (2010), utilizando água como solvente extrator, e calculado segundo Bennett e Bogorad (1973).

A cor foi analisada através do Colorímetro Minolta (CR-300, Minolta Corporation, Ramsey, USA), utilizando um diagrama tridimensional de cores (L*-a*-b*). A variação de cor (ΔE) foi calculada pela equação 1, que relaciona a variação da luminosidade (ΔL), cromaticidade a* (verde ao vermelho) e cromaticidade b* (azul e amarelo) do produto final em relação à amostra in natura.

O conteúdo de ficocianina e variação de cor foram analisados estatisticamente pelo teste de Tukey, a 95% de significância, utilizando o programa Statistica 7.0 (StatSoft Inc., USA).

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

A influência da temperatura de secagem da spirulina em leito de jorro foi avaliada em relação ao conteúdo de ficocianina e variação de cor de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1 – Resultados do conteúdo de ficocianina e variação de cor da Spirulina seca em leito de jorro.

| Experimentos | Ficocianina (mg/g)* | Variação de cor ΔE* |
| --- | --- | --- |
| 80°C | 14,1±0,3ª | 9,9±0,2ª |
| 90°C | 11,4±0,4b | 10,5±0,4ª |
| 100°C | 8,6±0,1c | 15,5±0,4b |
| In natura | 14,6±1,0a | - |

*Valor médio±erro médio. Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferença significativa (p<0,05).

Observa-se que o conteúdo de ficocianina diminuiu com o aumento da temperatura, sendo que na temperatura de 80°C não teve diferença significativa (p>0,05). A variação de cor apresentou diferença significativa ao nível de 5% de significância (p<0,05) na maior temperatura do que nos demais experimentos. Maior variação de cor significa maior alteração nos pigmentos presentes na amostra, como clorofila, carotenóides e ficocianina, que são encontrados na biomassa de Spirulina.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados obtidos, pode-se dizer que os pigmentos presentes na Spirulina se mostraram termossensíveis, onde na maior temperatura ocorreu maiores perdas de ficocianina e maiores alterações nos demais pigmentos.

REFERÊNCIAS

BENNETT, A., BOGORAD, L. Complimentary chromatic adaptation in a filamentous blue-green alga. Journal of Cell Biology, v. 58, p. 419-435, 1973.

MORAES, C. C.; BURKERT, J. F. M.; COSTA, J. A. V.; KALIL, S. J.;. Extração de ficocianina a partir de diferentes biomassas de Spirulina sp. Revista Brasileira de Agrociência, v.13, n.4, p.529-532, 2007.

MORAES, C. C.; BURKERT, J. F. M.; KALIL, S. J. C-phycocyanin extraction process for large-scale use. Journal of Food Biochemistry, v. 34, n. 1, p. 133–148, 2010.

MORAIS, M. G.; COSTA, J. A. V. Carbon dioxide biofixation with Chlorella kessleri, C. vulgaris, Scenedesmus obliquus and Spirulina sp. cultivated in flasks andvertical tubular photobioreactors. Biotechnology Letters, v. 29, n. 9, p. 1349–1352, 2007.

SILVA, L. A.; RUHN, K. R.; MORAES, C. C.; BURKET, C. A. V.; KALIL, S. J. Experimental design as a tool for optimization of C-phycocyanin purification by precipitation from Spirulina platensis. J. Braz. Chem. Soc., v.20, n.1, p. 5-12, 2009.

# Text boxes

(1)