INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS DE ENSAIO DE PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA TIPO SPT COM BASE NO SOMATÓRIO DE NÚMERO DE GOLPES AO LONGO DA PROFUNDIDADE

FAVRETTO, Julia

ALVES, Antônio Marcos de Lima

juliafavretto@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Geotécnica

Palavras-chave: Ensaio SPT, solo sedimentar, Rio Grande

1 INTRODUÇÃO

O procedimento de sondagem a percussão do tipo “Standard Penetration Test” (SPT) ainda é bastante utilizado, tanto no Brasil como em vários países do exterior, para caracterização geotécnica de perfis de solo visando o projeto de fundações e obras de terra. O ensaio consiste na cravação de um amostrador padronizado ligado a um conjunto de hastes, por intermédio da queda de um martelo de peso igual a 65 kgf, caindo de uma altura de queda de 75 cm. O número de golpes para a penetração do amostrador ao longo de 30 cm é medido a cada metro de profundidade, gerando um diagrama relacionando o número de golpes (NSPT) com a profundidade. O ensaio é normatizado no Brasil pela NBR 6484 (2001). O presente trabalho tem por finalidade a interpretação de boletins de sondagem SPT com base em um diagrama modificado, que considera o somatório do número de golpes NSPT ao longo da profundidade. Foram estudados boletins de sondagens realizadas para o projeto do dique seco do Estaleiro Rio Grande (ERG1), localizado no Pólo Naval da cidade de Rio Grande - RS. Um perfil médio típico do subsolo no local de implantação da obra foi apresentado por Dias et al. (2008), sendo composto basicamente por quatro camadas: uma camada A, composta por areia fina medianamente compacta a muito compacta, até cotas em torno de -11 m; uma camada B, composta por subcamadas de espessura variável intercalando areia fina e argila siltosa, até cota em torno de -22 m; uma camada C, composta por argila siltosa cinza de consistência média a rija e presença de veios de areia fina, até cotas em torno de -39 m; e uma camada D, de areia fina a média compacta e muito compacta, abaixo da cota -39 m.

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Para o presente estudo, foram analisados 11 boletins de sondagens à percussão do tipo SPT, realizadas na área do dique seco. Os boletins foram obtidos junto à empresa executora da obra em apreço. Os diagramas das sondagens SPT foram digitalizados e tratados em planilha eletrônica. Para cada sondagem, foi confeccionado o diagrama do somatório de NSPT com a profundidade, comparando-se o resultado com as camadas de solo indicadas em cada sondagem.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Na Figura 1 mostra-se um exemplo de diagrama de somatório de NSPT com a profundidade (em verde), e sua comparação com o diagrama tradicional de NSPT (em vermelho). Para permitir uma comparação visual, o diagrama do somatório de NSPT foi traçado dividindo-se os valores obtidos por um fator igual a 30.

Figura 1 – Exemplo de diagrama tradicional e modificado do ensaio SPT

Fonte: Os autores

Foi possível verificar que o diagrama de somatórios de NSPT com a profundidade possibilita uma interpretação mais refinada dos resultados do ensaio, atenuando as oscilações presentes no diagrama tradicional, e permitindo uma identificação clara das interfaces entre as diferentes camadas de solo, baseada da mudança de inclinação do gráfico com a profundidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas próximas etapas deste trabalho, pretende-se estudar a relação entre a inclinação do diagrama modificado e o tipo de solo atravessado pelo amostrador, bem como avaliar a correlação entre o aspecto do diagrama modificado e o gráfico de distribuição de atrito lateral em estacas cravadas.

REFERÊNCIAS

ABNT NBR 6484. Solo – Sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de Ensaio. Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro, 2001.

DIAS, C.R.R.; BASTOS, C.A.B.; PEDREIRA, C.L.S.; SCHULER, A.; ALVES, A.M.L. Avaliação da estratigrafia do subsolo do Superporto de Rio Grande/RS aplicada a obras geotécnicas. In: 12o Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2008, Porto de Galinhas/PE. Anais do 12o Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental. Recife/PE : UFPE, 2008a. v. 1. p. 1-12.