Análise de compostos fitoquímicos de butiás in natura e liofilizado

FREITAS, Vitória

ROSSETO, Vanessa

ROSA, Gabriela

vit_freitas@hotmail.com

Evento: MPU - FURG

Área do conhecimento: Engenharia Química

Palavras-chave Antocianinas, Carotenoides, Liofilização

1 INTRODUÇÃO

O Butiá é uma palmeira nativa do Rio Grande do Sul, cujos frutos são capazes de proporcionar benefícios à saúde humana, devido aos seus compostos bioativos presentes. Por este motivo, o aumento da procura pela população por uma alimentação mais saudável está resultando em um consumo cada vez maior destes fruto. O butiá também apresenta em sua composição antocianinas e carotenoides, que são pigmentos naturais responsáveis pela coloração dos frutos. Estes pigmentos são bastante procurados pela indústria alimentícia, que busca a substituição dos corantes artificiais pelos naturais. Por este motivo, o desenvolvimento de pesquisas objetivando um melhor processamento e aproveitamento destes produtos se faz necessário. Como o butiá apresenta um curto período de safra (4-5 meses), o processo de secagem é uma alternativa capaz de conservar os frutos por um maior período de tempo. O objetivo deste trabalho foi realizar a secagem por liofilização, sendo esta uma técnica capaz de preservar as características inicias do produto, possibilitando um armazenamento em temperatura ambiente sem degradação do produto. Além disso, quantificar o conteúdo de umidade, antocianinas e carotenoides do produto antes e após o processo de secagem.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

No presente trabalho foram utilizados butiás da espécie endêmica Butia quaraimana Deble & Marchiori, encontrados apenas na fronteira sudoeste do Rio Grande do Sul, na comunidade Salsal-Quatepe, município de Quaraí.

Para a secagem das amostras da casca (epicarpo) e polpa (epicarpo e mesocarpo) do butiá o processo de liofilização foi aplicado, utilizando-se o liofilizador da marca Terroni, modelo LS3000. Para iniciar o procedimento de liofilização, primeiramente os frutos foram congelados em freezer convencional por 24 h (-18°C), e após, mantidos no liofilizador por aproximadamente 49 h. Após o processo de secagem, as amostras foram processadas em moinho analítico.

Para determinação do conteúdo de umidade, foi aplicado o método da estufa a 105 ºC por 24 h. Na quantificação das antocianinas, o método espectrofotométrico de pH único (FULEKI e FRANCIS, 1968) foi utilizado, enquanto que na análise de carotenoides a metodologia de Talcott e Howard (1999) será aplicada. Foram utilizadas triplicatas para as análises de umidade e antocianinas.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Tabela 1 – Umidade e Antocianinas.

|  | Polpa Butiá Casca Butiá |
| --- | --- |
| Umidade (in natura)* Umidade (liofilizado)* | 80,82 76,18 9,16 6,38 |
| Antocianinas (in natura)** | 19,02 27,30 |
| Antocianinas (liofilizado)** | 16,76 27,18 |

*% (b.u)

**mg/100g de sólido seco

Verificou-se que os resultados obtidos para o conteúdo de antocianinas foram entre 16 e 27 mg/100g, sendo esses superiores ao reportado na literatura para o butiá. De acordo com o trabalho de Fonseca (2012) as antocianinas presentes no butiá variam entre 1,95 e 14,23 mg/100 g de amostra.

As Figuras 1 e 2 mostram o butiá antes e após o processo de liofilização.

Figura 1 – Polpa e casca Butiá in natura

Fonte: Freitas et al., 2013.

Figura 2 – Polpa e casca Butiá Liofilizado

Fonte: Freitas et al., 2013.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de liofilização mostrou-se eficiente para a conservação das características do produto in natura, como observado nos resultados apresentados para o conteúdo de antocianinas. O conteúdo de carotenoides será quantificado futuramente, assim como novos parâmetros para o processo de secagem.

REFERÊNCIAS

FONSECA, L.X. Caracterização de frutos de butiazeiro (Butia odorata Barb. Rodr.) Noblick & Lorenzi e estabilidade de seus compostos bioativos na elaboração e armazenamento de geleias. Dissertação de mestrado (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Agroindustrial) – UFPEL, 2012.