PERSPECTIVA DO REÚSO DA ÁGUA RESIDUÁRIA TRATADA POR CIANOBACTÉRIA E COAGULANTE

SINHOR, Vanderleia; STREIT, Nívia Maria; GUERRA-VIEIRA, Juliana

SILVA-MANETTI, Adriana Gonçalves

vanderleiasinhor@gmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Engenharias

Palavras-chave (Aphanothece; Coagulantes; Membrana filtrante)

1 INTRODUÇÃO

Dentre as alternativas existentes para viabilizar o reúso das águas, pode-se citar o desenvolvimento de tecnologias que não somente visem o reúso da água residuária propriamente dita, mas também associe o tratamento deste efluente com o uso de sistemas de tratamentos alternativos, como o uso de cianobactérias. Estes sistemas de tratamento utilizando micro-organismos, não somente irá contribuir para a reutilização das águas residuárias geradas como também a formação de biomassa rica em biocompostos (DE GODOS et al., 2011; SILVA-MANETTI et al., 2011). Neste contexto, o trabalho teve por objetivo avaliar o reuso da água residuária após tratamento com Aphanothece microscopica Nägeli.

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Aphanothece microscopica Nägeli foi utilizada no tratamento biológico da água residuária do processamento de laticínios após coagulada com  Tanino (300 mg.L-1, pH 7.0). Os parâmetros analisados seguiram as determinações do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005) com base nos componentes indicados por Guidelines for Water Reuse, US Environmental Protection Agency Report para reúso de águas em sistemas de refrigeração (EPA, 1992).

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Na Tabela 1 estão expressos a caracterização do efluente da indústria de laticínios, bem como os limites sugeridos por EPA (1992) e eficiências de remoção a cada etapa do processo.

Tabela 1 - Comparação das concentrações obtidas para as diferentes etapas de tratamento propostos e os parâmetros para água de reúso em sistemas de refrigeração de acordo com EPA (1992)

| Parâmetros | EPA | ETEq | EA | %E1 | EAC | %E2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sílica (mg.L-1) | 50 | 1,56 | 1,55 | 0,64 | 0,94 | 45,3 |
| Amônia (mg.L-1) | 1 | 5,33 | 1,03 | 80,8 | 1,0 | 2,9 |
| N-NTK (mg.L-1) | N.R. | 49 | 6,95 | 85,8 | 0,10 | 98,5 |
| ST (mg.L-1) | 1000 | 1917,5 | 1937,5 | -1,0 | 1315,5 | 32,1 |
| Turbidez (UNT) | 50 | 177,5 | 315,0 | -77,5 | 15,5 | 95,0 |
| DQO (mg.L-1) | 75 | 1944,2 | 432,5 | 77,8 | 47,3 | 89,0 |
| Dureza (mg.L-1 (CaCO3)-1) | 650 | 37,2 | 33,5 | 10,1 | 7,5 | 77,6 |
| Alcalinidade (mg.L-1 (CaCO3)-1) | 350 | 374,0 | 285,5 | 23,7 | 284,5 | 0,35 |
| pH | 6,9 a 9 | 8,25 | 7,7 | - | 7,73 | - |
| Sulfato (mg.L-1) | 200 | 125,0 | 87,25 | 30,2 | 15,0 | 82,8 |
| Fósforo (mg.L-1) | 4 | 4,9 | 1,25 | 74,6 | 0,04 | 97,2 |
| Alumínio (mg.L-1) | 0,1 | 10,2 | 6,2 | 39,21 | 1,35 | 78,22 |
| Cálcio (mg.L-1) | 50 | 125 | 121,0 | 3,30 | 21,5 | 82,23 |
| Magnésio (mg.L-1) | 0,5 | 36,9 | 35,0 | 5,15 | 5,70 | 58,23 |
| Manganês (mg.L-1) | 0,5 | 0,42 | 0,40 | 4,72 | 0,38 | 5,0 |
| Ferro (mg.L-1) | 0,5 | 5,40 | 1,70 | 68,51 | 0,71 | 58,23 |
| Coliformes Totais (NMP/100mL) | 2,2 | < 2 | < 2 |  | < 2 |  |
| Coliformes termotolerantes (NMP/100mL) | N.R. | ausência | ausência |  | ausência |  |

*EPA: Environmental Protection Agency Report; ETEq: efluente tanque de equalização; EA: efluente tratado com Aphanothece; E1: Eficiência de remoção após tratamento por Aphanothece; EAC: efluente tratado com a Aphanothece e coagulante; E2: Eficiência de remoção do efluente tratado por Aphanothece e coagulante;

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados demonstraram que a associação do tratamento por Aphanothece e coagulante é eficaz quando se visa o reúso do efluente de laticínios.

REFERÊNCIAS

American Public Health Association - APHA. Standard methods for the examination of water and wastewater. Washington, 2005.

de Godos, I.; Guzman, H. O.;Soto, R.;García-Encina, P. A., Becares, E.;Muñoz, R.; Vargas, V. A. Coagulation/ﬂocculation-based removal of algal–bacterial biomass from piggery wastewater treatment. Bioresource Technology, v. 102, p. 923 – 927, 2011.

EPA, Guidelines for water reuse, US Environmental Protection Agency Report, EPA/625/R-92/004, US Agency for International Development, Washington, DC, 1992.

SILVA-MANETTI, A. G.; HORNES, M. O.; MITTERER, M. L.; QUEIROZ, M. I. Fish processing wastewater treatment by combined biological and chemical processes aiming at water reuse. Desalination and Water Treatment, v. 29, p. 196 - 212, 2011.