Integração entre mundos virtual e real: Uma proposta automatizada de reconhecimento e localização de pessoas.

ANTONIAZZI,  Victor Gonçalves da Silva

ANDERSSON, Luis Augusto (autores)

SANTIN,  Mateus Madail  (orientador)

contato@victorantoniazzi.com.br

Evento: Mostra de produção universitária

Área do conhecimento: Informática

Palavras-chave Sensores, Computação ubíqua, Localização de pessoas

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem o objetivo de mostrar os primeiros resultados de uma interface ubíqua (Fabiano, 2008) que utiliza o micro controlador Arduino como placa de prototipação de baixo custo, e integra o mundo real a um ambiente virtual modelado através da ferramenta Blender3D (Ton, 2011). A comunicação entre o mundo real  (sala física) e o mundo virtual (sala modelada em 3D) é proporcionada através de um protocolo de alto nível baseado em HTTP. Neste contexto, é possível identificar uma pessoa no mundo real e criar um Avatar da mesma com o seu posicionamento real, dentro do mundo virtual.

2 MATERIAIS E PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Neste trabalho são envolvidas tecnologias na parte de software e de hardware, utilizamos um micro controlador Atmel AVR Arduino que é uma placa única, projetado para atender as necessidades de pessoas que precisavam de um hardware programável, acessível, simples, open hardware (Jeffrey, 2010) e de baixo custo para tornar realidade as ideias elaboradas. Definitivamente o melhor aspecto do Arduino, que o torna tão versátil é a facilidade de incorporação de módulos expansivos, conhecidos como sensores, motores e shields - Placas lógicas conectadas ao micro controlador para realizar outras atividades não suportadas pelo micro controlador.

Para coleta de dados, utilizou-se um servo-motor, um sensor infra vermelho passivo – O mesmo utilizado em alarmes residenciais, um sensor sonar e uma webcam.

O sensor infra vermelho fica na entrada da porta para detectar a movimentação. O sensor sonar e o servo motor (sensor sonar fixado sobre o servo motor), fixados no canto oposto da porta e a webcam posicionada em frente a porta.

Quando o hardware é ligado, realiza-se uma varredura (servo motor com o sensor sob ele, gira de 0º a 90º) e com a utilização de formulas matemáticas, obtemos o tamanho real do ambiente. A partir desse momento, o sensor infra vermelho espera a passagem de uma pessoa na porta.

Assim que o sensor infra vermelho detecta a passagem, captura-se a imagem e ativa-se o reconhecimento facial, executando um algoritmo em Java – Utiliza-se as bibliotecas OpenCV e JavaCV. Esse algoritmo extrai dados da face da pessoa e compara com outras faces cadastradas na base de dados, caso não consiga realizar o reconhecimento, o indivíduo entra como anônimo.

Logo que detectada a entrada de um individuo, inicia-se novamente a varredura em um loop. O hardware procura essa pessoa no ambiente real. No momento que o sensor localiza-lo, utiliza-se formulas matemáticas para detectar as coordenadas do mesmo. Localizado, envia os dados das coordenadas para o ambiente virtual, representado pelo Blender, que possui uma maquete virtual do local com as mesmas dimensões do ambiente real, e instancia a pessoa na exata coordenada do ambiente real.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando os resultados obtidos com este projeto, conseguimos demonstrar a possibilidade de realizar uma integração de tecnologias já disponíveis nos dias atuais e criar uma proposta de localização e identificação de pessoas, em um contexto ubíquo, com tecnologias acessíveis em termos de custo, sendo estas open source e open hardware.

Testes de precisão estão sendo realizados através de maquetes e até o momento observou-se mais de 97% de precisão na localização de pessoas, demonstrando que a proposta apresentada é satisfatória.

Para futuros trabalhos, criaremos um sistema inteligente que possa reconhecer objetos na sala e distingui-los, dando suporte ao reconhecimento e posicionamento de mais pessoas no ambiente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho vem sendo desenvolvido como parte integrante à obtenção do grau em Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de sistemas e tem nos permitido interagir com diversas áreas do conhecimento ligados a tecnologia da informação.

REFERÊNCIAS

COMPUTAÇÃO UBÍQUA, 13 Dezembro de 2008, Disponível em : <http://bit.ly/gYXGNi >. Acesso em 12 Jan 2013.

BLENDER HISTORY, Janeiro de 2011, Disponível em <http://bit.ly/2b7Zr4>. Acesso em 15 Fev. 2013

HARDWARE ABERTO: COMO E QUANDO FUNCIONA, 6 Dezembro de 2010, disponível em: < http://ibm.co/15aAsDd>. Acesso em 8 Dez. 2012