ESTUDO NUMÉRICO DE UM DISPOSITIVO TIPO PLACA SUBMERSA ATUANDO COMO QUEBRA-MAR E CONVERSOR DE ENERGIA DAS ONDAS

SEIBT,  Flávio Medeiros

DOS SANTOS,  Elizaldo Domingues  e  TEIXEIRA,  Paulo Roberto de Freitas

ISOLDI,  Liércio André

fseibt@furg.br

Evento: Encontro de Pós-Graduação

Área do conhecimento: Fenômenos de Transporte

Palavras-chave: placa submersa, energia das ondas, quebra-mar.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de tecnologias para produção de energia a partir de fontes limpas e renováveis é um dos maiores desafios da atualidade, haja vista a íntima relação entre produção de energia e desenvolvimento econômico. Nesse processo os oceanos têm recebido destaque principalmente pelo grande potencial energético das ondas, estimado em 2 TW de potência (média anual mundial).

O sistema de placa submersa é um tipo de estrutura utilizada em engenharia costeira como quebra-mar ou conversor de energia das ondas do mar em energia elétrica (BROSSARD et al., 2009). Neste trabalho, foi realizado um estudo numérico avaliando a influência do comprimento da placa no desempenho do dispositivo nas duas funções: quebra-mar e conversor de energia das ondas.

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Para o estudo numérico do dispositivo foi desenvolvido um modelo computacional baseado no modelo multifásico Volume of Fluid utilizando-se os softwares GAMBIT e FLUENT. O primeiro utilizado para a discretização do domínio computacional do problema por meio da construção de malhas estruturadas com elementos retangulares. O segundo utilizado para resolução numérica das equações do modelo usando o Método dos Volumes Finitos.

Neste estudo, as equações do modelo consistem em conservação da massa, da quantidade de movimento e da fração volumétrica; esta última devido ao escoamento ter duas fases (água e ar). O domínio do problema consiste em uma placa horizontal submersa colocada em um canal com um gerador de ondas na extremidade esquerda (Fig. 1).

Figura 1 – Geometria do modelo numérico.

Fonte: Os autores.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Inicialmente o modelo numérico foi verificado e validado; posteriormente, foram analisadas cinco situações com diferentes relações entre comprimento da placa (Lp) e comprimento de onda (L): 0,33, 0,50, 0,67, 0,83 e 1,00; e sujeito a ondas incidentes de período 1,5 s e altura 0,06 m. A influência na função de quebra-mar foi quantificada por meio do coeficiente de transmissão; já na função de conversor de energia, pela eficiência do dispositivo. Na Figura 2, é possível observar o comportamento destes dois parâmetros em relação aos comprimentos relativos da placa.

Figura 2 – Comportamento do Coeficiente de transmissão (Ct) e da Eficiência (%) do dispositivo para diferentes comprimentos relativos da placa.

Fonte: Os autores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo foi desenvolvido um modelo numérico para análise do dispositivo placa submersa atuando como quebra-mar e conversor de energia das ondas do mar em energia elétrica. Observou-se que a função de quebra-mar do dispositivo é mais sensível à variação do comprimento da placa, apresentando valores da mesma ordem de grandeza dos resultados de Graw (1993). Já a eficiência do dispositivo como conversor de energia permaneceu quase constante para uma ampla faixa de comprimentos relativos, em torno de 20 % para comprimentos relativos entre 0,33 e 0,83.

A dupla função do dispositivo de placa submersa gera a expectativa de que este dispositivo seja um conversor de energia economicamente viável, no entanto, ainda há muitos aspectos que devem estudados para tornar possível esta avaliação.

REFERÊNCIAS

BROSSARD, J., et. al., 2009. Higher harmonics induced by a submerged horizontal plate and a submerged rectangular step in a wave flume, Coastal Engineering, 56 (1), 11-22.

GRAW, K. U., 1993. The submerged plate wave energy converter: A new type of wave energy device, In. International Symposium on Ocean Energy Development (ODEC), Muroran, Hokkaido, Japan, 307-310.