OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO QuEChERS PARA DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS EM LODO DE ETA POR LC-ESI-MS/MS

CERQUEIRA, Maristela Barnes Rodrigues; MARUBE, Liziane Cardoso; CALDAS, Sergiane Souza

PRIMEL, Ednei Gilberto (orientador)

mariscerqueira@hotmail.com

Evento: Encontro de Pós-Graduação

Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Palavras-chave determinação, compostos orgânicos, lodo de ETA

1 INTRODUÇÃO

O lodo gerado na Estação de Tratamento de Água (ETA) durante as etapas de floculação e decantação é classificado como resíduo não inerte. Estudos recentes apontam para uma diminuição na concentração de agrotóxicos, fármacos e Produtos de Cuidado Pessoal (PCP) em águas, após o seu tratamento.1,2 Uma possível explicação é que estes compostos possam estar ficando aderidos ao lodo; entretanto, a investigação desses compostos no lodo de ETA é bastante reduzida. Neste trabalho, foi realizada a otimização do método QuEChERS com determinação por Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria de Massas sequencial (LC-ESI-MS/MS) para analisar agrotóxicos (atrazina, simazina, clomazona e tebuconazol), fármacos  (amitriptilina, cafeína, diclofenaco e ibuprofeno) e PCP (metilparabeno, propilparabeno, triclocarban e bisfenol A) em lodo de ETA, uma matriz bastante complexa, constituída basicamente de compostos inorgânicos (areia, argila e silte) e orgânicos (substâncias húmicas).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Amostras de lodo coletadas em uma ETA foram preparadas pelo método QuEChERS que consiste na extração de 10 g amostra com 10 mL de acetonitrila (MeCN) acidificada com 100 µL de ácido acético. Após agitação manual e por vórtex, o extrato foi particionado com adição de 4 g de MgSO4 anidro e 1 g de NaCl,  seguido de agitação e centrifugação. A etapa de limpeza do extrato foi realizada utilizando 2 mL do extrato, 150 mg de MgSO4 e 50 mg de quitina, produzida a partir de resíduos de casca de camarão.3 A determinação foi feita por LC-ESI-MS/MS, utilizando coluna Waters X-Terra® MS C18 (3,0 mm x 50 mm, 3,5 μm). A eluição foi realizada no modo gradiente, utilizando MeCN e H2O purificada, acidificadas com CH3COOH 0,1% na vazão de 0,2 mL min-1. As determinações foram realizadas no modo de monitoramento de reações múltiplas, modo positivo e negativo simultaneamente.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

O método apresentou linearidade adequada, com coeficiente de correlação (r) maiores que 0,996 para as curvas analíticas preparadas em MeCN e maiores que 0,984 para as curvas preparadas no extrato da matriz.

Os limites de quantificação do método (LOQm) apresentaram valores entre 1 e 50 µg kg-1. Para avaliar a exatidão do método, ensaios de recuperação em três níveis de concentração (LOQ, 5 LOQ e 20 LOQ) foram realizados. O método apresentou recuperações entre 73 e 120% no nível intermediário, com desvios menores que 14%, de acordo com a Tabela 1. O efeito matriz (EM) foi determinado através da comparação entre as inclinações das curvas analíticas preparadas no extrato da matriz e no solvente. Os analitos apresentaram efeito matriz, sendo observados supressão e enriquecimento do sinal, conforme a Tabela 1.

O método validado foi aplicado em amostras coletadas na ETA do município de Rio Grande/RS. Dos compostos em estudo, metilparabeno e tebuconazol foram encontrados nas amostras em concentrações abaixo do LOQ.

Tabela 1. LOQm, recuperação (R%), desvio padrão relativo (RSD)  e efeito matriz (EM) para os compostos em estudo

| Analitos | LOQm (µg kg-1) | R(%) | RSD(%) | EM(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Simazina | 2,5 | 94 | 4 | -46 |
| Atrazina | 2,5 | 98 | 4 | -25 |
| Clomazona | 1,0 | 106 | 10 | -22 |
| Tebuconazol | 1,0 | 120 | 13 | -15 |
| Amitriptilina | 7,5 | 73 | 7 | -36 |
| Diclofenaco | 5,0 | 91 | 6 | -8 |
| Ibuprofeno | 25,0 | 103 | 4 | -3 |
| Cafeína | 25,0 | 73 | 4 | -30 |
| Metilparabeno | 7,5 | 95 | 4 | -49 |
| Propilparabeno | 7,5 | 99 | 7 | -3 |
| Triclocarban | 2,5 | 102 | 3 | 15 |
| Bisfenol A | 50,0 | 101 | 6 | 50 |

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados conclui-se que o método otimizado mostrou-se adequado para a determinação e quantificação dos compostos em estudo.

AGRADECIMENTOS

FURG, PPGTA, CAPES, CNPq, FAPERGS, FINEP, CORSAN e Laboratório de Operações Unitárias - FURG.

REFERÊNCIAS

1. A. Demoliner, S. S. Caldas, F. P. Costa, F. F. Gonçalves, R. M. Clementin, M. R. Milani, E. G. Primel, Journal of the Brazilian Chemical Society 2010, 21. 1-10.

2. M. A. K. Silveira, S. S. Caldas, J. R. Guilherme, F. P. Costa, B. d. S. Guimarães, M. B. R. Cerqueira, B. M. Soares, E. G. Primel, Journal of the Brazilian Chemical Society in press.

3. G. L. Dotto, M. L. Vieira, L. A. Pinto, Industrial & Engineering Chemistry Research 2012, 51. 6862-6868.