Elaboração de modelos numéricos do terreno do campus carreiros a partir de levantamentos topográficos

Duarte, Diego Quintana; Lima, Gabriel Mello Vieira; Florêncio, Pedro Henrique Sanches; Serpa, Christian Garcia.

diegocoloradowe@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Palavras-chave: Levantamento topográfico; GPS geodésico; Curvas de nível.

1 INTRODUÇÃO

O trabalho apresenta dados sobre o levantamento topográfico do Campus Carreiros da FURG. O objetivo deste estudo é a elaboração de um levantamento topográfico planialtimétrico da área do Campus Carreiros, para servir como base cartográfica do anteprojeto de um sistema de drenagem integrado, visando atender não apenas a demanda atual, mas também uma projeção futura, considerando a expansão do campus e a consequente impermeabilização de áreas baixas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com Comastri (1986), levantamento é o conjunto de operações empregadas no campo e no escritório, usando-se métodos e instrumentos adequados, para a obtenção de todos os elementos necessários à representação geométrica de certa extensão de terreno, denominada superfície topográfica. A topografia tem por finalidade determinar o contorno, a dimensão e a posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade (ESPARTEL, 1973).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Para obtenção dos dados de campo na área de estudo foram utilizados um GPS geodésico e uma Estação Total, ambos da marca Leica. Todos os dados altimétricos foram tomados, portanto, em relação ao elipsóide. Os levantamentos com GPS foram realizados pela metodologia “Stop and Go” com o GPS no modo RTK (“Real Time Kinematics”), configurado para uma acurácia de no mínimo dois centímetros. Os levantamentos com Estação Total foram realizados por irradiação, com o equipamento estacionado com pontos conhecidos do terreno, trabalhando assim em sistema georreferenciado.

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Através da análise dos dados, dos modelos digitais do terreno e de imagens aéreas e satelitais, atuais e pretéritas, foi possível gerar um mapa de curvas de nível do Campus (Figura 1). Com isso, foram identificadas algumas áreas baixas que podem ser utilizadas na elaboração de um sistema de drenagem local.

Figura 1. Modelo numérico do terreno elaborado a partir da interpolação de altitudes elipsoidais medidas com GPS Geodésico. Fonte: Os autores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento topográfico do terreno natural do Campus Carreiros da FURG permite a elaboração de estudos mais racionais e um planejamento em longo prazo da infraestrutura. A área em estudo possui campos, banhados, cordões de dunas ancestrais e uma topografia complexa que merece um estudo detalhado. Sem dúvida este estudo é um passo importante para a elaboração de futuros projetos.

REFERÊNCIAS

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13133. 1994. Execução de levantamento topográfico. Procedimento. Rio de Janeiro. 35 p.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14166. 1998. Rede de Referência Cadastral Municipal. Procedimento. Rio de Janeiro.

COMASTRI, J. A. & TULER, J. C. 1986. Topografia – Planimetria. Editora Universidade Federal de Viçosa – MG. 335p.

ESPARTEL, L. 1973. Curso de Topografia. Porto Alegre: Editora Globo.