ESTRELA DE NÊUTRONS DE MATÉRIA NUCLEAR

SOETHE,  Leonardo Taynô Tosetto

CAVAGNOLI,  Rafael

GONÇALVES, Victor Paulo Barros

tayno_jahva@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Física

Palavras-chave: astrofísica; estrela; nêutrons.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com KEPLER (2014), podemos definir estrelas como esferas autogravitantes de gás ionizado, cuja fonte de energia é a transmutação de elementos através de reações nucleares. O estudo das estrelas se mostra de grande interesse, pois elas podem nos contar a história da matéria que hoje constitui todo o universo, além de explicar a abundância de cada elemento (CHUNG, 2000).

Vamos dirigir nossa atenção para um tipo conhecido como estrela de nêutrons, que é o produto da ejeção de uma grande quantidade de matéria após a explosão de uma supernova, atingindo então uma configuração de equilíbrio.

Como principal objetivo, procuramos descrever a estrela da melhor forma possível. Isto é, encontrar relações entre seu raio, densidade de energia, pressão e densidade bariônica. A qualidade dos resultados obtidos se dá através da comparação com os valores observados astronomicamente.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Dentro da astrofísica nuclear, diversas abordagens podem ser feitas para descrever uma estrela de nêutrons. Optamos por um método bastante conhecido, que consiste em solucionar a equação de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Tal equação já inclui correções relativísticas, e apresenta a pressão e a densidade de energia em um determinado ponto da estrela como funções do raio, ou seja, a distância do centro da estrela ao ponto em questão. Essas são ferramentas suficientes para descrever uma estrela esférica, sem movimento de rotação, e com a pressão interna em equilíbrio com a força gravitacional.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Como ferramenta de cálculo, usamos a linguagem de programação Fortran, pela sua eficiência e popularidade. No trabalho feito por NYÍRI (2001), temos um modelo de programa para resolver as equações em questão. Basicamente, ao rodar o programa, é pedido o valor de densidade central, que deve é a variável de entrada. Como resultado é gerada uma tabela que relaciona valores de raio, massa, pressão, densidade de energia e número bariônico total.

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Os resultados aqui mostrados são referentes a valores de , sendo  a constante de bag; e  para a compressibilidade. Na Figura 1 abaixo é apresentado um gráfico que mostra a pressão em um determinado ponto da estrela em função do raio desse ponto. Nesse caso, foi escolhido  como densidade central para o parâmetro de entrada.

Figura 1: gráfico da pressão em função do raio da estrela.

Fonte: SOETHE, Leonardo Taynô Tosetto

Pode-se notar que o gráfico apresentado está de acordo com o que prevê a literatura. Gráficos que relacionam diferentes variáveis (densidade de energia, massa, número bariônico) podem ser gerados a partir da modificação do parâmetro de entrada, bem como da constante de bag e da compressibilidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As simulações computacionais realizadas geraram um conjunto de dados que estão de acordo com a bibliografia especializada. Comparações iniciais foram suficientes para validar o método, e uma quantidade maior de resultados, envolvendo diferentes valores nas variáveis de entrada, bem como modificação nos parâmetros de compressibilidade e constante de bag, devem ser suficientes para uma melhor comparação com os dados provindos de observações astronômicas.

A fim de refinar o método e melhorar os resultados obtidos, se mostra de grande valia um trabalho futuro, com o objetivo incrementar a descrição da estrela através de modificações na equação de estado, acrescentando diferentes interações entre partículas.

REFERÊNCIAS

NYÍRI, Á. Quark-Gluon Plasma in Neutron Stars. 2001. Thesis (Master of Philosophy degree in Physics) – Department of Physics, University of Bergen.

CHUNG, K.C. Vamos Falar de Estrelas? Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2000.

KEPLER, S.O.; SARAIVA, M.F.O. Astronomia e Astrofísica. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004.